## Slide 1
V
Ậ
T
L
Ý
9
TRÖÔØNG THCS PHÚ MỸ
TRÖÔØNG THCS PHÚ MỸ

## Slide 2
KIỂM TRA KIỀN THỨC CŨ
Cho biết
HS1: Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế là 20V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,5 A.
a/ Tính điện trở của dây dẫn.
b/ Nếu HĐT tăng thêm 5V thì lúc đó CĐDĐ chạy qua dây dẫn là bao nhiêu?
Giải
Điện trở của dây dẫn đó là:
U1 = 20V
I1 = 0,5A
a) R = ?Ω
b)
U2 = U1 + 5V
I2 = ?A
CĐDĐ chạy qua dây dẫn khi đó là:
HẾT GIỜ!
5 Phút

## Slide 3
KIỂM TRA KIẾN THỨC CŨ
Câu 2: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết Ampe kế chỉ 0,8A hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn là 4V
a/ Tính điện trở R?
b/ Để Ampe kế chỉ 1,2A thì phải tăng HĐT thêm bao nhiêu?
U2 = I2 . R = 1,2.5 = 6V
A
A
B
R
Cho biết
Giải
Điện trở R có trị số là:
I1 = 0,8A
U1 = 4V
a) R = ?Ω
b)
I2 = 1,2A
U2 = ?V
HĐT giữa hai đầu đoạn mạch phải tăng thêm là:
∆U = U2 – U1 = 6 – 4 = 2V

## Slide 4
Liệu ta có thể thay thế 2 điện trở mắc nối tiếp bằng một điện trở khác để dòng điện chạy qua mạch không thay đổi?
R
? Ω

## Slide 5
Bài 4: ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP

## Slide 6
I. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp
NỘI DUNG
Bài 4: ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP
1. Nhớ lại kiến thức lớp 7
- Cường độ dòng điện có giá trị như nhau tại mọi điểm :
I= I1 = I2 (1)
- Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn :
U = U1 + U2 (2)
Trong đoạn mạch gồm 2 bóng đèn mắc nối tiếp:

## Slide 7
I. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp
NỘI DUNG
Bài 4: ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP
1. Nhớ lại kiến thức lớp 7
2. Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp:
C1
?
Các điện trở R1, R2 và ampe kế được mắc nối tiếp với nhau
Các hệ thức (1) và (2) vẫn đúng với đoạn mạch gồm 2 hay nhiều điện trở mắc nối tiếp

## Slide 8
U = U1 + U2 + ... + Un
I. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp
- Cường độ dòng điện có giá trị như nhau tại mọi điểm
I = I1 = I2 = ...= In
- Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi điện trở

## Slide 9
Bài 4: ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP
C2
Cường độ dòng điện qua R1: I1 =
Cường độ dòng điện qua R2: I2 =
Vì R1 nt R2, ta có I1 = I2
Chứng minh
U1
R1
U2
R2
=
U1
R1
U2
R2
=
U1
U2
R1
R2
hay
C2: Hãy chứng minh rằng, đối với đoạn mạch gồm hai điện trở R1, R2 mắc nối tiếp, HĐT giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó.
→

## Slide 10
U = U1 + U2 + ... + Un
=
U1
U2
R1
R2
I. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp
- Cường độ dòng điện có giá trị như nhau tại mọi điểm
I = I1 = I2 = ...= In
- Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi điện trở
- Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở thì tỉ lệ thuận với điện trở đó

## Slide 11
I. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp
NỘI DUNG
Bài 4: ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP
II. Điện trở tương đương các đoạn mạch nối tiếp
1. Điện trở tương đương
A
K
R1
R2
A
B
+
-
A
K
R1
R2
A
B
+
-
Rtd
IAB
IAB
không đổi
Điện trở tương đương (Rtđ) của một đoạn mạch là điện trở có thể thay thế cho đoạn mạch này, sao cho với cùng hiệu điện thế thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch vẫn có giá trị như trước

## Slide 12
NỘI DUNG
Bài 4: ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP
II. Điện trở tương đương các đoạn mạch nối tiếp
1. Điện trở tương đương
2. Công thức tính điện trở tương đương các đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp
C3
?
Chứng minh: Rtd = R1 + R2
Hoạt động nhóm
Gợi ý: Dựa vào hệ thức (2) đoạn mạch nối tiếp: U = U1 + U2.
Hiệu điện thế giữa 2 đầu R1: U1 = I1.R1
Hiệu điện thế giữa 2 đầu R2: U2 = I2.R2
Hiệu điện thế giữa 2 đầu Rtd: U = I. Rtd
Trong đoạn mạch nối tiếp: I = I1 = I2
Và U = U1 + U2
Suy ra: Rtd = R1 + R2 (4)

## Slide 13
NỘI DUNG
Bài 4: ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP
II. Điện trở tương đương các đoạn mạch nối tiếp
1. Điện trở tương đương
2. Công thức tính điện trở tương đương các đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp
3. Thí nghiệm kiểm tra:
A
K
R1
R2
A
B
+
-
IAB
A
K
R1
R2
A
B
+
-
Rtd
I’ AB
không đổi
Biết:
R1; R2
UAB.
? IAB
Biết:
R t đ
? I’ AB
IAB ??? I’AB

## Slide 14
Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm n điện trở khác nhau mắc nối tiếp:
Rtđ = R1 + R2+ …+ Rn
Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm n điện trở giống nhau mắc nối tiếp:
Rtđ = n.R
II. Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp

## Slide 15
Đ1 (0,5A – 3V)
+ -
K
V2
V1
U1
Đ1
A
I1
I2
U2
Đ2
Đ2 (0,5A – 6V)
Iđm1
Iđm2
Uđm1
Uđm2
Trong thực tế
Số ghi trên mỗi đèn
■ Các dụng cụ điện có thể được mắc nối tiếp nhau khi chúng chịu được cùng một cường độ dòng điện không vượt quá một giá trị xác định. Giá trị xác định đó gọi là cường độ dòng điện định mức.

## Slide 16
A
K
R1
R2
A
B
+
-
Nếu
IAB = I1 = I2 = 0,5A
2 đèn (R) bị hỏng
2 đèn (R) hoạt động yếu
2 đèn (R) hoạt động bình thường
Ví dụ ta có: I đm1 = Iđm2 = 0,5A
Nếu
IAB = I1 = I2 = 0,7A
Nếu
IAB = I1 = I2 = 0,4A

## Slide 17
* Chú ý:
Cường độ dòng điện định mức (Iđm ) là CĐDĐ tối đa mà dụng cụ điện có thể chịu được để nó hoạt động bình thường.
Hiệu điện thế định mức (Uđm ) là HĐT tối đa mà dụng cụ điện có thể chịu được để nó hoạt động bình thường.
Nếu I < Iđm hoặcU < Uđm: Dụng cụ hoạt động yếu
Nếu I = Iđm hoặcU = Uđm : Dụng cụ hđ bình thường
Nếu I > Iđm hoặcU >Uđm : Dụng cụ bị hỏng

## Slide 18
I. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp
NỘI DUNG
Bài 4: ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP
II. Điện trở tương đương các đoạn mạch nối tiếp
III. Vận dụng:
C4
?
Cầu chì
K
Đ1
Đ2
A B
+
_
? Khi công tắc K mở, hai đèn có hoạt động không? Vì sao?
 Khi K mở hai đèn không hoạt động vì mạch hở không có dòng điện chạy qua
?Khi công tắc K đóng, cầu chì bị đứt, hai đèn có hoạt động không? Vì sao?
 Khi K đóng, cầu chì đứt hai đèn không hoạt động vì mạch hở không có dòng điện chạy qua

## Slide 19
I. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp
NỘI DUNG
Bài 4: ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP
II. Điện trở tương đương các đoạn mạch nối tiếp
III. Vận dụng:
C4
?
Cầu chì
K
Đ1
Đ2
A B
+
_
? Khi công tắc K đóng, dây tóc đèn Đ1 bị đứt đèn Đ2 có hoạt động không? Vì sao?
 Khi K đóng dây tóc đèn 1 đứt thì đèn 2 không hoạt động vì mạch hở không có dòng điện chạy qua

## Slide 20
I. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp
NỘI DUNG
Bài 4: ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP
II. Điện trở tương đương các đoạn mạch nối tiếp
III. Vận dụng:
C5
?
R1 = R2 = 20Ω
+ Rtd = ?
+ R3 = 20Ω
R’td = ?
R1
A
R2
B
R1
A
R2
B
R3
R12
 Điện trở tương đương của R1, R2 và R3 là :
R’td = R12 + R3 = 40+20 = 60Ω
Hoặc R’td = R1 + R2 + R3 = 20+20+20 = 60Ω
Rtd = 2R1 = 2R2
R’td = 3R1 = 3R2 = 3R3
So sánh
Mắc thêm điện trở R3
R’td = R1 + R2 + R3
 Điện trở tương đương của R1 và R2:
Rtd = R1 + R2 = 20 + 20 = 40Ω

## Slide 21
A
K
R1
R2
A
B
+
-
I = I1 = I2 = ...= In
U = U1 + U2 + ... + Un
Rtd = R1 + R2 + ... + Rn
=
U1
U2
R1
R2
Trong đoạn mạch nối tiếp:

## Slide 22
Am pe kế thường có điện trở rất nhỏ so với điện trở của đoạn mạch cần đo cường độ dòng điện, dây nối trong mạch cũng có điện trở rất nhỏ không đáng kể, vì vậy khi tính điện trở của đoạn mạch nối tiếp, ta có thể bỏ qua điện trở của am pe kế và dây nối
Có thể em chưa biết