## Slide 2
Câu 1: Kể tên và nêu vị trí các hình chiếu trên bản vẽ kỹ thuật?
Kiểm tra bài cũ

## Slide 3
Câu 1: Kể tên và nêu vị trí các hình chiếu trên bản vẽ kỹ thuật?
Trả lời:
- Các hình chiếu trên bản vẽ kỹ thuật gồm: Hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh.
-Vị trí các hình chiếu trên bản vẽ kỹ thuật là:
  Hình chiếu bằng đặt phía dưới hình chiếu đứng.
  Hình chiếu cạnh đặt bên phải hình chiếu đứng.
Kiểm tra bài cũ

## Slide 4
Câu 2: Em hãy nêu quy trình vẽ hình chiếu của khối hình học?
Kiểm tra bài cũ

## Slide 5
Câu 2: Em hãy nêu quy trình vẽ hình chiếu của khối hình học?
Trả lời:
Hình chiếu khối hình học được vẽ theo quy trình:
Bước 1. Xác định đặc điểm hình dạng và kích thước của khối hình học.
Bước 2. Xác định các hướng chiếu.
Bước 3. Xác định vị trí và tỉ lệ các hình chiếu trên giấy vẽ.
Bước 4. Vẽ các hình chiếu.
Kiểm tra bài cũ

## Slide 6
Hình 3.1 cho ta biết kĩ sư dựa trên cơ sở nào để kiểm tra chi tiết máy?

## Slide 7
Kĩ sư dựa trên bản vẽ kĩ thuật để kiểm tra chi tiết máy.

## Slide 8
BẢN VẼ KỸ THUẬT
GV: Phan Thị Hải Yến
THCS Tương Bình Hiệp
Bài 3

## Slide 9
1. BẢN VẼ CHI TIẾT
Bài 3: Bản Vẽ Kỹ Thuật

## Slide 10
Mục tiêu
Bản vẽ chi tiết
  Trình bày nội dung bản vẽ chi tiết
  Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản

## Slide 11
1.1. Nội dung bản vẽ chi tiết
Bản vẽ chi tiết ở Hình 3.2 cho ta biết được những thông tin gì về vòng đệm?

## Slide 12
1.1. Nội dung bản vẽ chi tiết
Bản vẽ chi tiết gồm các nội dung sau:
• Khung tên: gồm tên gọi chi tiết, vật liệu, tỉ lệ, kí hiệu bản vẽ, đơn vị thiết kế.
• Hình biểu diễn: Gồm các hình chiếu thể hiện hình dạng của chi tiết hoặc vật thể.
• Kích thước: các kích thước thể hiện độ lớn của chi tiết.
• Yêu cầu kỹ thuật: gồm chỉ dẫn về việc gia công, xử lý bề mặt….

## Slide 13
Bước 1: Khung tên
1.2. Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản
Theo trình tự các bước sau:
Bước 4: Yêu cầu kỹ thuật
Bước 2: Hình biểu diễn
Bước 3: Kích thước

## Slide 14
Trình tự đọc | Nội dung cần hiểu | Kết quả đọc bản vẽ vòng đệm (Hình 3.2)
Bước 1. Khung tên |  | 
Bước 2. Hình biểu diễn |  | 
Bước 3. Kích thước |  | 
Bước 4. Yêu cầu Kỹ thuật |  | 
Tên gọi chi tiết
Vật liệu chế tạo
- Tỷ lệ bản vẽ
- Đơn vị thiết kế
Tên gọi hình chiếu
Kích thước chung
chi tiết
Kích thước các phần
của chi tiết.
-Yêu cầu Gia công
Xử lý bề mặt
Vòng đệm
Thép
- Tỷ lệ 2:1 phóng to 2 lần
- Xưởng cơ khí
Hình chiếu đứng
Hình chiếu bằng
- Hình chiếu cạnh
Đường kính ngoài của vòng đệm
 44, bề dày vòng đệm 3
- Đường kính trong của vòng đệm  22
Làm tù cạnh
Mạ kẽm

## Slide 15
1.2. Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản
Luyện tập:
(4 phút)
Hoạt động theo nhóm đọc bản vẽ chi tiết ống lót hình dưới đây theo quy trình đã học và ghi kết quả vào bảng phụ, các nhóm đánh giá chéo nhau theo tiêu chí.

## Slide 16
Trình tự đọc bản vẽ chi tiết ống lót
Trình tự đọc | Nội dung đọc | Kết quả đọc bản vẽ ống lót
Bước 1. Khung tên | Tên gọi chi tiết Vật liệu chế tạo Tỉ lệ bản vẽ | 
Bước 2. Hình biểu diễn | Tên gọi các hình chiếu | 
Bước 3. Kích thước | Kích thước chung của chi tiết Kích thước các phần của chi tiết | 
Bước 4. Yêu cầu kĩ thuật | Yêu cầu về gia công Xử lí bề mặt | 
Ông lót
Thép
Tỉ lệ 1:1
Hình chiếu đứng
Hình chiếu cạnh
- Đường kính ngoài 28
Chiều dài 35
Đường kính lỗ 16
Làm tù cạnh
Mạ kẽm

## Slide 17
ĐÁNH GIÁ CÁC NHÓM THEO THANG ĐIỂM SAU
( MỖI GẠCH ĐẦU HÀNG ĐÚNG LÀ 1 ĐIỂM )
STT | Các bước thực hiện | Điểm tối đa | Điểm nhóm I | Điểm nhóm II | Điểm nhóm III | Điểm nhóm IV | Điểm nhóm V | Điểm nhóm VI
1 | Đọc nội dung khung tên | 3 |  |  |  |  |  | 
2 | Đọc các hình biểu diễn | 2 |  |  |  |  |  | 
3 | Đọc kích thước | 3 |  |  |  |  |  | 
4 | Đọc yêu cầu kỹ thuật | 2 |  |  |  |  |  | 
5 | Tổng điểm |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 18
Xem trước mục 2: Bản vẽ lắp.
Học thuộc nội dung và trình tự đọc bản vẻ chi tiết.
-Luyện đọc bản vẽ chi tiết đai ốc (Hình 3.5) trang 24 sgk theo quy trình đã học và ghi kết quả vào vở.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

## Slide 19
Bài học kết thúc tại đây
Cảm ơn các thầy cô đã đến tham dự tiết học này!
Cảm ơn các em đã tập trung và xây dựng bài!